## Slide 1
丹麦地铁安全评估体系
丹麦哥本哈根地铁的安全评估理论基础由安全专家的理论发展而来。安全专家在原有安全分析的模型的基础上，发展了一套关于系统的风险因素和进程的模型理论。
一、应用标准
采用 CENELEC 铁路应用标准：EN50126、EN50128、 EN50129、 EN50159-1（封闭式传输系统中通信相关的安全性）和EN50159-2（开放式传输系统中通信相关的安全性）。
[1]方鸣,刘潍清,陈建国.具有借鉴意义的哥本哈根地铁安全评估[J].现代城市轨道交通,2010,(1):6-9. DOI:10.3969/j.issn.1672-7533.2010.01.004.

## Slide 2
丹麦地铁安全评估体系
二、风险接受准则
1.ALARP
被建立在频率分类和严重程度分类基础上。风险的最大允许上限被定义，并且不得超过，否则，必须执行额外的风险降低措施，只有这样才不会导致经济不合理的结果。
2.GAMAB
要求所有新的轨道交通系统必须提供一个整体风险水平，至少相当于一个任何现有的系统所提供的整体风险水平。
3.MEM
建立在个人风险的基础上。对人类个体死亡率的最低点开始考虑。
[1]方鸣,刘潍清,陈建国.具有借鉴意义的哥本哈根地铁安全评估[J].现代城市轨道交通,2010,(1):6-9. DOI:10.3969/j.issn.1672-7533.2010.01.004.

## Slide 3
丹麦地铁安全评估体系
三、工程计划里程碑的划分
整个哥本哈根地铁项目共划分11 个工程里程碑：
整个系统设计批准（OSD）；设计批准（D A）；工程批准（EA）；子系统验收（SA）；功能部分验收(FSA )；地铁区间的安装验收(IAS)；每个批次生产列车的验收(ARS)；系统运营商规程和组织机构的批准(AOP)；系统运营商职员培训的批准(AOT)；初步的系统运营商证书(POC)；最终的系统运营商证书(OC)。
[1]方鸣,刘潍清,陈建国.具有借鉴意义的哥本哈根地铁安全评估[J].现代城市轨道交通,2010,(1):6-9. DOI:10.3969/j.issn.1672-7533.2010.01.004.

## Slide 4
丹麦地铁安全评估体系
四、安全完整性等级
安全的完整性是指定的各种安全功能，是量化要素（通常与硬件有关）和非量化要素（通常与软件、技术规格书、文件、过程等中的系统失效有关）的组合。
（1）为避免潜在危害的发生或进而演变成事故，首先进行危害识别分析，确定各种危害（脱轨、碰撞、死亡 / 伤害、火灾 / 烟雾、触电、紧急情况等），确定其中的人因关系；
（2）确定安全要求，并对不同的系统进行 SIL 合理分配；
（3）确定各安全系统每个子系统的安全功能；
（4） 风险降低措施（冗余或风险降低措施）的识别，其中，风险降低措施可以是一个系统设计，规程和外部措施的组合。
[1]方鸣,刘潍清,陈建国.具有借鉴意义的哥本哈根地铁安全评估[J].现代城市轨道交通,2010,(1):6-9. DOI:10.3969/j.issn.1672-7533.2010.01.004.

## Slide 5
丹麦地铁安全评估体系
五、综合安全目标
对于新的哥本哈根地铁，要求运输系统计划内的运行风险达到ALARP 最低合理风险接受准则要求，至少低于具有数年运行历史的加拿大温哥华的 Sky 线和法国里尔的 VAL 线的现代自动化轻轨系统风险水平。对于整个地铁的安全完整性值应是 4 级，可根据危害、风险分析和分类确定出各子系统和（或）安全功能相应安全完整性的等级。
[1]方鸣,刘潍清,陈建国.具有借鉴意义的哥本哈根地铁安全评估[J].现代城市轨道交通,2010,(1):6-9. DOI:10.3969/j.issn.1672-7533.2010.01.004.